Rozeznáváme dva základní hydrologické cykly:

- Hlavní hydrologický cyklus – srážky se dostávají do řek a dále do oceánu, poté se odpaří a koloběh se opakuje. Jedná se o transport vody mezi pevninou a oceánem.

- Vedlejší hydrologický cyklus – přesun vody jen v rámci oceánů či pevniny.

Česká republika z hydrologického pohledu tvoří významné evropské rozvodí, vodní toky patří mezi hlavní krajinotvorné stabilizační prvky. O tom, že si je lidsto vědomo nepostradatelnosti vody pro existenci života na Zemi, svědčí stanovení 22. března jako „Světového dne vody” a také skutečnost, že již v roce 1968 ve Štrasburku poprvé zasedla Evropská vodní charta, která ve dvanácti bodech shrnuje důležitost vody a důvody proč vodu chránit.

## Říční krajina a člověk

Již v dobách minulých byla většina lidských sídel budována při řekách, resp. v jejich úrodných nivách, avšak byla budována důmyslně tak, aby je případná povodeň neohrozila.

Protože řeka není stagnující prostředí jako například jezero, nemůže zarůst či se zcela zanést. O to, aby se neustále čistila, pečuje vodní proud. V původních, člověkem neznečišťovaných tekoucích vodách, působil proud přirozeně eutrofizačně. Mnohým vodním či na vodu vázaným organismům stačilo jen „čekat”, až jim voda přinese vše, co potřebují.

Avšak ve skutečnosti se jedná o velmi složitý přírodní systém zahrnující faktory abiotické a biotické a úzce s nimi související. Příkladem lze uvést vztahy mezi teplotou vody, rychlostí prouděním, obsahem prvků z geologického podloží či morfologií toku (faktory abiotické) s výskytem specifických vodních (mikro)organismů, na ně vázaných predátorů a také vliv celého systému faktorů na charakter vegetačního pokryvu území v sousedství vodního toku (faktory biotické).

Na počátku změn stály kanalizace, poté následovaly vodní stavby a odvodňování krajiny. Přitom nešlo o nic jiného „než” o zásahy do rovnováhy řeky, dosud ustálené mezi erozí a sedimentací. Neregulovaná řeka, která mohla plně využít svoji dynamiku, erodovala při povodních své koryto, v období nízkého stavu nebo poklesu unášecí schopnosti vody opět plaveniny ukládala.

Velká a malá voda jsou jako roční období: přicházejí, odcházejí, mění životní podmínky, aniž by celý systém vyváděly z rovnováhy. Při velké vodě má řeka vliv na přilehlou oblast, na údolní nivu. Naopak při nízké hladině vody má okolí vliv na řeku. Silněji prosakuje podzemní voda, živiny z pobřežních usazenin vyplavené velkou vodou se vracejí zpět do vodního toku. Tento příjem a výdej se pravidelně střídá a životní společenstva se těmto změnám přizpůsobují, nebo mění. Ryby se v pravidelném rytmu stěhují, vodní ptactvo přizpůsobuje své projevy ekologickým podmínkám a těmi se nakonec řídí i člověk, jehož život je s řekou spojen. Teprve v poslední zjišťujeme, jak důležité jsou snahy o zachování a obnovení říční dynamiky. Velkou předností tekoucí vody je skutečnost, že je schopna rychleji regenerovat než kterékoli jiné životní prostředí (Riechholf 1988).

Již od středověku probíhaly drobné vodohospodářské úpravy v údolích potoků a řek, kdy se jednalo o výstavbu hamrů či mlýnů a pil. Počátkem 20. století nastalo období největších technických zásahů do vodního prostředí. Iniciátorem protipovodňových regulací byla nutnost ochrany zemědělských či zastavěných ploch ohrožených velkou vodou. Stále dokonalejší technologie umožňovaly provádět zásahy v mnohem větším měřítku než dříve. Z krajiny se začaly ztrácet potoky a říčky, jejich místo zaujaly regulované vodní toky, různé svodnice a kanály. Bohužel ještě dnes v říční krajině snadno nacházíme odkaz na toto „technické období”. Jeden ze stovek takto upravených potoků se stal předmětem této práce.

## Luční potok – Hydrografické údaje povodí

Luční potok – číslo hydrologického pořadí 1-10-02-103, patří do hydrologického povodí řeky Radbuzy č. h. p. 1-10-02, je tokem V. řádu podle běžně užívaného klasifikačního systému v našich podmínkách – I. řád (Labe), II. řád (Vltava), III. řád (Berounka) IV. řád (Radbuza). Podle Strahlerova klasifikačního systému je Luční potok tokem I. řádu a patří do kategorie významných vodních toků, a to v celé své délce 16 kilometrů, správcem vodního toku je Povodí Vltavy - závod Berounka. Nejvýznamnější zdrojnicí povodí je Zálužský a z menších toků Sulkovský potok (první jmenovaný jako pravostranný, druhý jako levostranný přítok Lučního potoka).

Jisté problémy existují již v přesném vymezení pramene Lučního potoka. Podle Vlčka (1984) se pramen nachází v Přehýšově, kde z vodních nádrží na návsi vytéká zatrubněný potok kanalizační rourou až ve východní části obce. Zde pokračuje otevřeným umělým korytem a ústí do čtyř kilometrů vzdáleného spojovacího kanálu tzv. „bifurkce” (podrobněji viz kapitola Větrná Jáma).

Avšak podle Koppa (2004) proti vymezení pramene v Přehýšově hovoří tři argumenty.

- Pramen v Přehýšově nepatří přirozené zdrojnici povodí Lučního potoka, nehledně na jeho spornou lokalizaci v nádrži na návsi.

- Všechny základní hydrografické údaje (délka toku, plocha povodí, průměrný průtok, nadmořská výška pramene) v porovnání Lučního a Zálužského potoka, vymezených po vzájemný soutok, hovoří v neprospěch Lučního potoka. Soutok je na 5,6 ř. km. od ústí Lučního potoka.

- Historické zdroje (Soukup 1936, Mapy stabilního katastru 2880, 1838) uvádějí u

Zálužského potoka jako pravostranné zdrojnice název Luční potok (resp. Weisen Bach).

I přes výše uvedené argumenty bude Luční potok popisován od pramene v Přehýšově se zahrnutým územím s „bifurkací” podle ZVM 1 : 50 000. Souhrnná plocha takto vymezeného povodí má rozlohu 69,835 km2. Podle zdroje HMÚ (dnes ČHMÚ) z roku 1965 není část, která je uměle na napojená, považována za součást povodí Lučního potoka. V tomto pojetí by podle přirozené orografické rozvodnice byla plocha povodí 61,819 km2.

Pramen Lučního potoka je tedy lokalizován v obci Přehýšov, přibližně 20 km západně od centra města Plzně v okrese Plzeň-sever v nadmořské výšce 377  m.n.m. a po 16 km ústí jako levostranný přítok na 9,0 ř. km řeky Radbuzy do přehradní nádrže České údolí v Plzni-Valše v nadmořské výšce 312 m.n.m.

Absolutní sklon toku je 64 m a plocha povodí 69,835 km². Situace toku Lučního potoka je znázorněna v příloze B, obr. B1.

## Podélný profil koryta Lučního potoka

V podélném profilu přírodě bližšího charakteru toku se střídají pasáže s větším a menším sklonem dna, resp. jeho hladiny. Tyto pasáže rozčleňují profil toku na proudivá místa a tišiny, tím dávají vzniknout různorodým ekologickým nikám. I z hlediska samočistící schopnosti vody má takto tvarované koryto svůj nezastupitelný význam.

V celé délce Lučního potoka byl zpracován podélný profil na základě vrstevnicového digitálního mapového podkladu ZABAGED v měřítku 1 : 10 000 (Kopp 2004). Uvedený autor zjistil ze získaných a následně zpracovaných dat pro podélný profil charakteristickou poměrně nízkou hodnotu průměrného sklonu – 3,53‰, přičemž rozptyl hodnot ve sledovaných úsecích nebyl velký. Nepřirozeně působí především zjištěné nízké hodnoty podélného sklonu v pramenné oblasti sledovaného toku. Podle Technicko-provozní evidence Lučního potoka z roku 1979 je průměrný spád toku: od 10.0 až po 0.0 ř. km. 2,6 ‰ a od 16.0 až po 10.0 ř. km. je prům. spád 2,1 ‰. Hodnoty naměřené Koppem se od Technicko-provozní evidence poměrně hodně liší. Ovšem nic se nemění na skutečnosti, že zjištěné hodnoty podélných sklonů jsou poměrně nízké, a proto dochází k zanášení potoka splaveninami. Zvláště v dolní části trati (10,0 až 0,0 ř. km.) se tvoří bahnité náplavy.

Ovlivnění podélného profilu Lučního potoka je podle Koppa (2004) dvojího charakteru – jde o vlivy přírodní a antropogenní.

Vlivy přírodní:

- Jedná o projev odolnosti geologického podloží, resp. relativní výškové rozdíly karbonských ker v podloží.

- První kilometry podélného profilu (od ústí toku) jsou částečně ovlivněny profilem údolí Radbuzy.

Vlivy antropogenní:

- K umělému snížení sklonu dochází v místě prodloužení toku pod Sulkovem (4,2 až 2,5 ř. km.). Koryto toku zde bylo přeloženo a regulováno  z důvodu rozšíření skládky Škody Plzeň (viz lokalita Valcha).

Regulační zásahy provedené v trase Lučního potoka se projevují ve vyrovnání podélného sklonu, těmito zásahy se také mění erozně-akumulační procesy. Zvláště při extrémních odtokových situacích dochází k vymílání, nebo naopak k zanášení koryta splaveninami. Dochází k ovlivnění rychlosti proudění a sklonu v okolních úsecích, zejména pod a nad upravenými úseky (blíže viz kapitola Regulace a trasa koryta).

Akumulace splavenin uvolněných jak při důlní těžbě, tak nevhodnými agrotechnickými zásahy dosahuje na některých místech až metrových mocností (Technicko-provozní evidence Lučního potoka, 1979).

## Příčný profil koryta Lučního potoka

Koryto Lučního potoka bylo v převažující délce v minulosti upraveno technickými zásahy. Regulace vodního toku postihla jak dno, trasu koryta a sklony břehů, tak i charakter příčného profilu.

Příčný profil koryta byl měřen ve vybraném charakteristickém profilu Lučního potoka v dolní části toku (Kopp 2004). Proměření profilu je nutné k odhadu vybraných morfometrických parametrů (Vlček a Šindlar 2002, Rosgen 1994 a 2001, cit. Kopp, 2004):

- Relativní šířka „údolní nivy” (entrenchment ratio) BQp / BQk

- Relativní šířka řečiště BQk / BQz

- Relativní šířka koryta (with/depth ratio) BQk / HQk,

kde BQ jsou šířky a HQ je hloubka, dále: Qp (povodňový průtok) = Q50N,

Qk (korytotvorný průtok) = Q1,5N,  QZ = (základní průtok) = Q270d

První parametr vypovídá o šířce inundačního území. Vymezené úseky s vysokými hodnotami tohoto ukazatele souhlasí s úseky, kde došlo k rozlivu v srpnu 2002. Nízké hodnoty (voda v korytě i při povodni) vykazují úseky uměle zahloubené při hydromelioračních úpravách  toku Lučního potoka. V případě BQ5ON ovlivňuje šířku rozlivu charakter využítí nivy. Třetí parametr umožňuje vymezit relativně zahloubené úseky koryt a naopak úseky, kde šířka dominuje nad hloubkou. Příčné profily v dolní části toku Lučního potoka byly podle metodiky oficiálně doporučované před revitalizací (Kopp 2004) použity k posouzení geomorfologického typu.

Úsek dolního toku byl vybrán, protože podle uvedené metodiky splňuje podmínky zařazení mezi velké potoky (0,1 m3.s-1 < Qa < 1,0 m3.s-1). V tomto úseku není koryto regulováno.

Charakter korytotvorných procesů může být ovlivněn dnovými sedimenty bývalých rybníků, protože na jejich dně se tok poměrně často nachází. Stanovení geomorfologického typu dolního úseku Lučního potoka bylo provedeno zařazením zjištěných parametrů analyzovaných příčných profilů do nomogramu (Vlček a Šindlar 2002, cit. Kopp, 2004).

Z hlediska u nás (myšleno v ČR) používané klasifikace fluviálně-geomorfologických typů říčních toků vycházející z klasifikačního systému Rosgena (1994, 2001) lze zájmový dolní úsek Lučního potoka označit jako úsek hloubkové a boční eroze s vytvářením brodů a výmolů v úzké údolní nivě (typ také označovaný jako F/H2, Vlček, Šindlar 2002). Uvedené zařazení odpovídá geomorfologickému typu F5 až F6 (viz obr. č. 1) v americké klasifikaci podle Rosgena (1994).

Rosgen u těchto toků upozorňuje na nutnost zvýšené péče, protože jsou velmi citlivé na disturbanci. Vyznačují se zejména vysokým rizikem břehové eroze a s tím přímo spojené produkce splavenin. V případě Lučního potoka se s projevy břehové eroze setkáme předevšim v neupravených částech koryt a v úsecích s absencí doprovodné zeleně.

Obr. č. 1: Geomorfologická typizace vodních toků

Zdroj: Rosgen 1994

Poznámka k obr. č. 1: Analyzované příčné profily v dolní části Lučního potoka řadí tok do kategorií F5 až F6 označených elipsou.

Pro tento geomorfologický typ vodního toku je charakteristický

  nízký sklon

  vysoký poměr šířky a hloubky

  zaklesnuté meandry

Geomorfologický typ Lučního potoka je v našich podmínkách poměrně nezvyklý. Plochý reliéf kontaktního a navazujícího území předurčuje rozliv do nivy, což obecně odpovídá dolním úsekům podélného profilu (Kopp 2004). V případě Lučního potoka však převažuje plochý reliéf a mírný podélný sklon i v pramenné části (viz Podélný profil).

Celkově nízké hodnoty průtoků obecně snižují intenzitu erozně-akumulačních procesů, ale rozhodující jsou extrémní průtoky (blíže viz kapitola Extrémní situace na Lučním potoce). Charakter korytotvorných procesů je v případě Lučního potoka zásadně ovlivňován antropogenními úpravami jak vlastního koryta, tak odtokových podmínek v nivě a v kontaktním území (viz Trasa koryta a regulace).

## Kontaktní území Lučního potoka

Kontaktním územím je myšleno území přilehlé k vodoteči do vzdálenosti přibližně 50 m samostatně pro oba břehy. Podle způsobu využití (land use) kontaktního území vodoteče vznikají čtyři klasifikační kategorie.

- Polní komplexy

- Luční plošky

- Lesní celky

- Mokřadní společenstva

Ad1 polní komplexy:

Území je z hlediska řazení do zemědělských výrobních oblastí z roku 1996 územím řepařským až obilnářským. Nejrozšířenějšími půdními typy jsou podle Komplexního průzkumu půd ČSSR prováděného v letech 1963 až 1964 kambizemě na rozvětralinách hornin permokarbonu Českého masivu, zrnitostně jsou značné pestré od půd lehkých (písčitých) po půdy težké (jílovité).

V menší míře jsou zastoupeny hnědozemě na sprašových materiálech a v údolních polohách pak fluvizemě na nivních uloženinách. Agrokomlexy jako kontaktní území s vodotečí se nacházejí již v pramenné oblasti. Příkladem je část vodoteče od konce zatrubnění ve východní části obce Přehýšov. Luční potok zde protéká umělým korytem v přímém kontaktu obou jeho břehů s polními komplexy. Druhá oblast rozsáhlých polních komplexů se nachází severně až severovýchodně od obce Líně. Agrokomplexy slouží výhradně k pěstování obilovin jako je pšenice, ječmen a kukuřice.

Ad2 Luční plošky

Luční porosty se vyskytují severozápadně od obce Líně v podobě plošek a pásů při PR – Nový rybník a rybníku Okružinka. Dále je jejich výskyt omezen na přilehlé území od čističky odpadních vod v Líních k osadě Sulkov. Fytocenologicky se jedná se o fragmenty původních pcháčových a ovsíkových luk.

Poměrně velké zastoupení ve smyslu kontaktního území mají také zemědělské pozemky víceletých pícnin – jako dominantní plodina se uplatňuje vojtěška a jetelo-travní směsi. V tomto případě jde o antropicky založené travní a pícninářské porosty. Jedná se o obhospodařované, tzn. intenzivně kosené a snadno dostupné pozemky pro zemědělskou techniku.

Ad3 Lesní celky

V řešeném území se nachází dvě plochy lesního charakteru. První, poměrně rozsáhlý lesní celek se nachází dva kilometry východně od obce Přehýšov. Luční potok je ovlivněn tímto charakterem území do vzdálenosti více než dvou kilometrů, poté následují rozsáhlé mokřadní společenstva (viz níže).

Druhý lesní celek se rozprostírá východně od obce Líně až k městské části Plzeň-Valcha. Lesy v řešeném uzemí jsou zejména jehličnatého charakteru s dominantní borovicí lesní a příměsí smrku ztepilého. Z listnatých druhů dřevin je poměrně hojně zastoupena bříza bělokorá a javor klen. Všechny lesy ve smyslu kontaktního území jsou hospodářského charakteru.

Ad4 Mokřadní společenstva

Mokřadní společenstva mají pro toto území svou biologickou hodnotu a jsou v něm nezastupitelným biotopem. Reliktem z historického období jsou mokřadní společenstva situovaná na plochách v minulosti vypuštěných rybníků. Projev ukončení hlubinné těžby černého uhlí ve zdejším regionu v 90. letech 20. století se v dnešní době prezentuje poklesovými kotlinami. Důsledky poklesu jsou patrné zpravidla nejdříve v těsné blízkosti vodotečí, kdy ztrátou spádu dochází k zamokřování okolního terénu (Prax 2005). Mokřadní společenstva se vyskytují v poměrně vysokém počtu při celém průběhu Lučního potoka. Jsou zastoupena v podobě menších (ploškových) tvarů, jako jsou konkávní sníženiny po zrušených rybnících či drobných lesních lomečcích vzniklých těžbou písků se stabilní hladinou vody, která umožňuje život rybím společenstvím.

Rozsáhlá několikahektarová doprovodná mokřadní území jako protiklad výše uvedených ploch jsou omezena na dvě stanoviště. Prvním stanovištěm je plocha zrušeného rybníka Janov (12,5 až 10,8 ř. km. od ústí toku) jako levostranné kontaktní území (viz úsek Větrná Jáma). Druhé území (7,7 až 7,2 ř. km.) bylo vyhlášeno přírodní rezervací Nový rybník teprve v roce 2006 (viz úsek Líně).

## Sídla na Lučním potoce

Luční potok od pramene po ústí protéká přímo (myšleno extravilánem), či nepřímo (intravilánem) šestmi obcemi. Přehýšov + osada Větrná Jáma, Úherce, Líně + osada Sulkov a Plzeň-Valcha (dále jen Valcha).

U obce Přehýšov se jedná o extravilán (v obci je vodoteč zatrubněna). V osadě Větrná Jáma je stejně jako v obci Líně a Valcha vodoteč dotčena zástavbou a nachází se v intravilánech uvedených obcí. U obce Úherce a osady Sulkov se jedná o extravilány uvedených sídel.

Obec Přehýšov

Přehýšov se nachází v rovinatém terénu 7 kilometrů od města Stod asi 20 km západně od Plzně. První zmínka o obci se objevuje v dokumentu z roku 1248. Významným obdobím v dějinách obce byla druhá polovina 19. století. Byl zde blatnickým těžařstvem nedaleko obce založen hlubinný černouhelný důl Ziegler. Ještě během války, v roce 1917, byl zdejší důl Ziegler odkoupen Škodovými závody v Plzni, které tu vybudovaly muniční továrnu, která pak fungovala až do roku 1952. Od roku 1953 byly v obci Adamovské strojírny, o pět let později pak elektrotechnický závod Tesla. Po roce 1992 se zde usídlila společnost DIOSS, s.r.o. Dnes je Přehýšov poměrně rozvinutou obcí s 316 obyvateli. K obci patří také osada tzv. Větrná Jáma.

Obec Úherce

O vsi Úherce se zmiňuje již papež Gregor V. v potvrzovacím spise z r. 1272. V roce 1490 v ní probošt Tristanus uzavřel smlouvu o založení rybníka Chobot se dvěma hrázemi. Sedlákům, jejichž louky a pole byly ohroženy záplavami, odpustil dávky a přidal louky a pole kolem celého dvora. V srpnu roku 1870 propukla v obci epidemie cholery, na kterou zemřelo 74 osob. Tehdy bylo jako preventivní hygienické opatření proti výskytu nemoci od nejvyšší instance nařízeno vypustit zdejší rybníky (viz kapitola). Pravým důvodem k vypuštění byl ale podle názoru obyvatel nález velkého ložiska uhlí pod Janovským rybníkem. Rybník byl údajně vypuštěn proto, aby uhelná společnost nemusela platit Chotěšovu odškodné. 
 	Rok 1921 se nesl ve znamení sucha. Pro vodu se muselo chodit až do Nýřan k vodárně, odkud byla čerpána z dolu Krimich. Důsledkem poddolování ubyla ve studních voda natolik, že v letech 1929-1930 muselo být přikročeno k rozdělování vody podle počtu členů rodiny.

Obec Líně

Obec Líně leží 11 kilometrů jihozápadně od centra města Plzně na silnici I/26 Plzeň – Domažlice, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D5 Praha – Rozvadov. První písemná zmínka o obci Líně pochází z roku 1115. Tehdy měly Líně charakter rolnické osady. Později byl jejich život spjat s hornickou činností. V Líních žije v současné době 2500 obyvatel. Součástí obce je i osada Sulkov s přibližně 450 obyvateli.

Tamější krajina byla od 13. století intenzivně využívána. V Muzeu města Plzně je pod inventárními čísly 17494-17497 z r. 1970 založena pravěká zlomková keramika, nalezená v pískovně jihozápadně od místa „Na mokřinách“ při hranici s vejprnickým katastrem. Neodmyslitelnou součástí zdejší krajiny byly rybníky, které zaujímají v historických událostech velmi významné místo. První dochovaná písemná zmínka o rybníku pochází také již z roku 1115. Také v archivu v Regensburgu se nachází informace o rybnících v okolí obcí Líní a Úherců. Nesly jména jako Trubecký, Volský, Lažikov (Radschiner Teich), Chobot (Khobot) či Nový rybník (Neu Teich). Zajímavostí je vznik názvu obce Líně. Podle etymologů je název obce odvozen od ryby lína obecného, který byl chován v  přilehlých rybnících.

Obec Valcha

Valcha je součástí městského obvodu Plzeň 3. Okolo roku 1352 držitelé hradu Litice – Rous starší (1318–1369) a Protiva – dali klášteru Chotěšovskému polnosti mezi Liticí a Lhotou jako náhradu za pole zatopené novým rybníkem Lažikovem (Radschiner Teich). Nejspíše jde první záznam o místě, na němž se dnes Valcha rozkládá. Část vsi – Lažikov – nese dodnes jméno bývalého rybníka. Byly zde otevřeny kamenouhelné doly. První důl Matyldin (1857–1887), další důl Maxův (1868–1909) a později i důl Frischdlück (1884–1910). V roce 1873 byla postavena hornická Kolonie. Roku 1876 byla zbudována železniční trať Plzeň – Železná Ruda. K uzavření dolů došlo již v roce 1911. Roku 1924 zakoupilo město Plzeň v pozemkové reformě část chotěšovského statku včetně pozemků bývalé Kolonie a okolí. Tak vznikla nová osada, která dostala jméno Valcha. Jméno dostala obec podle dnes již neexistující „Staré Valchy“. Byla to valchovna sukna, která se nacházela v polovině 19. století pod hrází bývalého rybníka Lažikova na místě, kde dříve stál mlýn napájený vodou z rybníka. Je důležité upozornit, že rybník Lažikov byl zrušen roku 1851 (viz tabulka 1 Přehled průtočných a obtočných rybníků na Lučním potoce).

## Trasa koryta a regulace Lučního potoka

Pojmem regulace se rozumí antropogenní zásah do vodního toku za účelem protipovodňové ochrany (zvyšování břehů, napřímení toku) nebo za účelem splavnění toků (napřímení a prohloubení koryta). Od počátku 20. století probíhají na Plzeňsku úpravy koryt toků jako odezva na meliorační zákon z roku 1884 (Mencl 1922).

Regulační úpravy postihly většinu menších toků v Plzeňském regionu, přižemž hlavním požadavkem byla protipovodňová ochrana.

Na příkladu Zálužského potoka (pravostranná zdrojnice Lučního potoka, soutok pod ČOV v Líních na 5,6 ř. km od ústí) v obci Líně bylo provedeno napřímení a úprava koryta toku v roce 1936 se zdůvodněním: „Častými záplavami trpěly značně příbytky i dvory a hospodářské budovy usedlostí při potoce ležících a znemožňována byla jízda po návsi. Za suchého počasí v letní době ohrožováno bylo zdraví obyvatel zahnívajícími splašky a při suchém a větrném počasí i množstvím mastného černého prachu, který vnikal do bytů obyvatel. Rozléváním velké vody téměř v celé šíři návsi byla ohrožena značně i studna, do níž chodí obyvatelé z okolních usedlostí pro vodu. Značné hospodářské škody způsobovala voda i na přilehlých lukách, kde uhelný kal ničil luční porost a úplně znehodnocoval píci.” (Soukup 1936).

Luční potok byl regulován ve dvou různých časových intervalech. První fáze úprav Lučního potoka byly započaty koncem 50. let 20. století hlavně v souvislosti s odvodněním pozemků a trvaly přibližně do 70. let téhož století. Druhá fáze úprav Lučního potoka byla započata v 80. letech 20. století a trvala do počátku 90. let.

Úpravy toku v druhé časové fázi probíhaly hlavně v souvislosti s protipovodňovou ochranou přilehlých obcí. Zajímavostí je nerealizovaný projekt kanálu pro lodní dopravu z Plzně do Regensburgu projektovaný ve 20. letech 20. století. Navrhovaný kanál by zasahoval do ústí Lučního potoka v prostoru dnešní nádrže České údolí (Smrček 1922).

Regulace na Lučním potoce byly prováděny úsekově. To znamená stav, kdy část upravené (regulované) vodoteče navazuje na část neregulovanou, tedy část přírodě bližšího charakteru. Technicky upravené úseky vodoteče se v celém průběhu Lučního potoka bez rozdílu nacházejí v oblastech, kde by případná povodeň mohla způsobit škody na zemědělském půdním fondu nebo škody na majetku obyvatel, tzn. v polních agrokomplexech, dále v intravilánech a extravilánech obcí (vyjímkou je obec Valcha) a specifickým příkladem je regulace a přeložení vodoteče v oblasti skládky v Sulkově. Neregulované části vodoteče se nacházejí v lesních komplexech, kde nehrozí výraznější škody na přilehlém území, a také ve Valše.

V několika případech bylo regulované koryto toku navíc zpevněno polovegetačními tvárnicemi. Především se jedná o úsek vodoteče mezi obcemi Líně a Úherce (8,0 až 6,0 ř. km. od ústí toku). Regulace jakožto stavební zásah do vodoteče měla zásadní vliv na charakter trasy koryta. Přirozeně meandrující koryto vodního toku bylo bez jakéhokoli rozčlenění břehů regulací přebudováno až na koryto geometricky pravidelné. Příčný průřez koryta toku v regulovaných úsecích odpovídá lichoběžníkovitému profilu. V důsledku regulace vodoteče se mimo jiné nestřídají širší a užší pasáže toku v takové míře jako u přírodě bližšího koryta. Tento fenomén má za následek skutečnost, že od obce Úherce (9,0 ř. km. od ústí toku) se prakticky, samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám (rybník, soutok s jinou vodotečí), nemění šířka Lučního potoka. Šířka koryta ve dně kolísá od 1 do 2 m (pro regulované úseky) a šířky od 0,7 až 3 m dosahuje v úsecích neregulovaných.

## Hornické období v řešeném území

Zásadním historickým mezníkem ve změně využívání zdejší krajiny byl nález černouhelných slojí. Luční potok byl přímo ovlivněn antropickými zásahy, protože podstatná část jeho trasy vedla těžebním areálem. Provedené zásahy do vodního toku a jeho navazujícího území byly až destrukčního charakteru. S objevem černouhelných ložisek došlo k rychlé likvidaci rybníků (viz níže), a tím mohla začít exploatace ložiska nacházející se také právě pod vodními plochami rybníků.

Západočeský horní a hutní spolek započal v r. 1868 s hloubením Sulkovského dolu na Starém Sulkově (3 ř. km. od ústí Lučního potoka). Jednalo se v té době o nejhlubší důl v celém revíru západních Čech. Těžba byla zahájena v roce 1872. V roce 1879 bylo zahájeno hloubení nového„největšího a nejhlubšího” dolu na Novém Sulkově. Důl byl pojmenován „Pomocný”, hloubka hlavní jámy činila 485 m a otevřen byl v roce 1881  (4 ř. km. od ústí). 
 	Posledním dolem byl v roce 1908 vyhloubený důl ve Zbůchu, původně nazvaný „Austria”. Těžba ve Zbůchu byla definitivně ukončena v roce 1977. Převážná část důlních staveb byla zbořena krátce po skončení provozu a v likvidaci dolu se pokračovalo i v 80. a 90. letech 20. století. Nejvýraznější antropogenní tvar představuje halda hlušiny z Dolu Obránců míru (dříve Austria) ve Zbůchu (viz příloha C, obr. C1). Ve vrcholném období výška haldy přesahovala 100 metrů. Za vrcholné období se označuje počátek dvacátého století, kdy se zde těžilo až 4/5 uhlí z celkové těžby v Čechách.

### Vliv těžby na Luční potok

Jak stanovil už na přelomu století F. A. Forel (1901), zakladatel vědy o jezerech, tůně a rybníky jsou „malá nehluboká jezera”. Hloubka těchto vod málokdy překročí 2 metry. Některá hlubší místa nemají žádný zásadní vliv na charakter této mělké vody. Jinak řečeno je v rybníce vytvořen v podstatě pouze litorál, pásma hluboké vody (profundál) a volné hladiny (pelagiál) nejsou vytvořena nikdy.

Vůbec první písemná zmínka o rybnících ve zkoumaném území byla nalezena v Listině kladrubské z roku 1115 (Šálek 1996). Kladrubský klášter se nachází severozápadně od řešeného toku Lučního potoka ve městě Kladruby asi 30 km západně od Plzně a 5 km jižně od Stříbra.

Ve výše uvedeném historickém zdroji se nachází zmínka o rybníku v prostoru Líní a Sulkova (Svobodová a kol. 2000). Tato zmínka dokládá, že rybniční soustava v povodí Lučního potoka resp. na Lučním potoce patřila nepochybně mezi nejstarší u nás. V historických dokumentech je poměrně často zmiňován také rybník Janov (Šindelář a kol. 1992, Hataj 1926).

Janov byl vybudován nad obcí Úherce na Vejprnickém a Lučním potoce v roce 1360 (viz tabulka č. 1). Poměrně rozsáhlá soustava rybníků sloužila nejen k chovu a produkci ryb (Hataj 1926). Těžařské společnosti kvůli dolování vypouštějí a likvidují po staletí udržované rybníky. Takovými zásahy dochází k destrukci všech rostlinných a živočišných společenstev přímo či nepřímo závislých na vodním prostředí.

Význam rybníků v krajině je obrovský ať z pohledu ekologického, biologického, klimatického, tak i kulturního. S likvidací rybníků mohlo do jisté míry dojít k lokálnímu narušení koloběhu a distribuci srážek, tímto se také mohla zvýšit aridizace krajiny, nejen v prostoru dotčeného území.

Tab. 1 Přehled průtočných a obtočných rybníků na Lučním potoce

| Název rybníka | Rozloha (ha) | Založení | Zrušení | Úsek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Janov (Janow Teich) | 130 | 1360 | 1873 | Větrná Jáma |
| Horní Chobot (Khobot) | 15 (dnes < 1) | 1490 | Nedatováno. Část obnovena | Větrná Jáma |
| Dolní Chobot (Khobot) | 20 | 1490 | 1873 | Větrná Jáma |
| Nový (Neu Teich) | 50 (dnes 5) | 1510 | 1873 | Líně |
| Sulkovský (Sulkow Teich) | 47 | 12. století | 1868 | Líně – Valcha |
| Lažikov (Radschiner T.) | 25 | 15 – 16. století | 1851 | Valcha |
| Okružinka | 4 | 20. století | existuje | Líně |

Vlastní zpracování podle různých zdrojů

Tab. 2 Přehled ostatních rybníků v povodí Lučního potoka

| Název rybníka | Rozloha (ha) | Založení | Zrušení |
| --- | --- | --- | --- |
| Suchána | 11 | Chotěšovské panství | Nedatováno |
| Dvorský | 6,2 (dnes 2) |  | Zmenšený |
| Velký Hanzlík | 5 |  | 20. století |
| Malý Hanzlík | < 1 |  | Existují |
| Kravský | < 1 |  |  |
| Trubecký (Volský) | 2,6 |  |  |
| Líňský | 9,8 (dnes 0,4) |  | Zmenšený |
| (u Líní) (Kuhteich) | < 1 |  | Existují |
| Dubovec | < 1 |  |  |
| Nošovský | 2,6 |  |  |
| (u Nové Vsi) | < 1 | 20. století |  |
| (u Hoříkovic) | < 1 |  |  |
| U Fulínů | < 1 |  |  |

Zdroj: Kopp (2004), upraveno

Z tab. 1 vyplývá, že podstatná část rybničních děl byla zrušena v poměrně krátkém intervalu 22 let. Za tuto dobu bylo zrušeno více než 280 ha vodních ploch. Je nutné upozornit, že uvedené rybníky v tab. 1 byly přítomny v těžebních areálech ve Zbůchu, Líních, v Sulkově a ve Valše.

Historické prameny uvádějí dva důvody rušení vodních ploch. Prvním byla epidemie cholery v obci Úherce. Vypuštění rybníků v této oblasti bylo zdůvodněno hygienickými opatřeními (viz obec Úherce). Druhým, podle obyvatel pravým důvodem byla existence rozsáhlých ložisek černého uhlí pod rybničními dny. Uvedená data v tabulce a také data počátku těžby v jednotlivých areálech zřejmě dávají za pravdu názoru obyvatel.

Například ve Valše byl založen důl Matyldin v roce 1857 a rybník Lažikov zrušen roku 1851. Další příklad lze uvést u Sulkovského rybníka. Důl na Sulkově byl založen roku 1868, tedy ve stejné době jako došlo k vypuštění Sulkovského rybníka. Tabulka 2 uvádí rybníky v povodí Lučního potoka. Tyto rybníky nebyly přítomny v těžebních areálech, proto se většína z nich se dochovala do dnešní doby.

# Footnotes

Bifurkace (z latinského furca, vidlička) v geografii znamená přirozené rozvětvení řeky do dvou říčních koryt odlišných povodí. S tímto jevem je možné se setkat zejména v oblastech plochých rozvodí.  Část řeky nad místem bifurkace je pak součástí obou takto propojených povodí.

Nomogram je speciální graf, který umožňuje provádění výpočtů pomocí jednoduchých geometrických konstrukcí a čtením přímo v tomto grafu. Tento způsob konstrukce výpočtů měl význam před zavedením výpočetní techniky