## Slide 1
Aplikace nestandardních biopaliv ve vznětových motorech
Ing. et Ing. Petr Zeman
FAPPZ ČZU v Praze, katedra Chemie, 2022
Školitel: doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.
Obhajoba disertační práce

## Slide 2
Cíle disertační práce
1
Hypotézy a metodika
2
Publikace
3
Diskuse a závěr
4

## Slide 3
Cíle disertační práce
Cílem disertační práce je navrhnout a ověřit možnost využití nestandardních biopaliv ve vznětových motorech. Současně tak přispět k poznání v problematice biopaliv, která v dnešní době hraje významnou roli na trhu s PHM.
Standardizace odpadních rostlinných olejů pomocí biobutanolu jakožto náhrada za FAME;
Dimethyleter jako alternativa k motorové naftě;
Ekonomické zhodnocení vodíku jakožto alternativního pohonu v rámci ČR;
Zhodnotit vliv vybraných biopaliv na daný typ motoru, vyhodnocení fyzikálně-chemických parametrů a emisí;
Navrhnout a ověřit možnost využití hydrogenovaných rostlinných olejů ve směsích s motorovou naftou a bionaftou;
Porovnat směsi HVO s F-T naftou ve směsích s konvenční naftou. Potvrdit vhodnost využití měřených směsí pro spalovací motory.

## Slide 4
Cíle disertační práce
1
Hypotézy a metodika
2
Publikace
3
Diskuse a závěr
4

## Slide 5
Hypotézy
Práce má za cíl ověřit následující hypotézy:
Příměs HVO uspoří škodlivé emise a sníží výkonnostní parametry směsného biopaliva: příměs HVO redukuje emise a nesnižuje výkonnostní parametry. Hypotéza byla zamítnuta.
Příměs biobutanolu sníží cetanové číslo a ohrozí mazivostní parametry směsného biopaliva: směs biobutanolu má velmi nízké cetanové číslo a špatné parametry mazivosti. Hypotéza byla přijata.
Vysoké cetanové číslo HVO bude kompenzovat nízké cetanové číslo biobutanolu: Hypotéza byla přijata.
Biobutanol standardizuje směs pro užití rostlinných olejů pro vznětové motory při zastoupení vyšším než 50 %: normovaných hodnot dosahuje směs při vyšším než 60 % zastoupení biobutanolu. Hypotéza byla přijata.
Tlak par dimethyleteru bude při 20 °C v rozmezí 400 až 600 kPa: Hypotéz byla přijata.
Směsi HVO v konvenční naftě a syntetické nafty (F-T syntéza) v konvenční naftě v poměru do 50 % budou splňovat normu EN 590: normu splňují příměsi do cca 25 % (hustota). Hypotéza byla zamítnuta.

## Slide 6
Metodika
Rešerše stávajících poznatků v oblasti obnovitelných paliv a legislativních předpisů;
Popis kvalitativních požadavků na konvenční motorová paliva;
Experimentální vyhodnocení charakteristik jednotlivých nestandardních biopaliv.
Pokusy byly realizovány na pracovištích FAPPZ ČZU v Praze, TF ČZU v Praze, ORLEN UniCRE a.s. v Litvínově.
Metody práce vycházely z platných normovaných předpisů pro testování kapalných biopaliv v souladu s platnými normami (EN 590).

## Slide 7
Cíle disertační práce
1
Hypotézy a metodika
2
Publikace
3
Diskuse a závěr
4

## Slide 8
Publikace k tématu
Práce publikované:
Hönig, V., Pexa, M., Mařík, J., Linhart, Z., & Zeman, P. (2017). Biobutanol Standardizing Waste Cooking Oil as a Biofuel. Polish Journal of Environmental Studies, 26(1). DOI: 10.15244/pjoes/64466;
Zeman, P., Hönig, V., Procházka, P., & Mařík, J. (2017). Dimethyl ether as a renewable fuel for diesel engines. Agronomy Research. DOI: 10.15159/AR.17.067;
Obergruber, M., Hönig, V., Procházka, P., & Zeman, P. (2018). Energy analysis of hydrogen as a fuel in the Czech Republic. Agronomy Research. DOI: 10.15159/AR.18.015;
Kotek, M., Mařík, J., Zeman, P., Hartová, V., Hart, J., & Hönig, V. (2019). The impact of selected biofuels on the Skoda Roomster 1.4 tDi engine’s operational parameters. Energies, 12(7), 1388. DOI: 10.3390/en12071388;
Zeman, P., Hönig, V., Kotek, M., Táborský, J., Obergruber, M., Mařík, J., ... & Pechout, M. (2019). Hydrotreated vegetable oil as a fuel from waste materials. Catalysts, 9(4), 337. DOI: 10.3390/catal9040337.
Práce k publikaci připravené:
Hönig, V., Zeman, P., Jenčík, J., Hájek, J., Vráblík, A., Černý, R., Herink. T. (2022). Vyhodnocení motorové nafty a jejích směsí s aditivy z hlediska palivových směsí.

## Slide 9
Cíle disertační práce
1
Hypotézy a metodika
2
Publikace
3
Diskuse a závěr
4

## Slide 10
Diskuse a závěr
Biopaliva především z odpadních materiálů s ohledem na lokálnost výroby a dekarbonizaci představují dlouhodobě udržitelný zdroj energie pro spalovací motory. Přínos práce je v navržení konceptu standardizace nestandardních biopaliv pro spalovací motory a přispět tím k dalšímu poznání v problematice biopaliv. Práce záměrně analyzuje vícero biopaliv kvůli jejich různým fyzikálně-chemickým parametrům a také kvůli možné diverzifikaci zdrojů v rámci Evropy.
Tato práce se zaměřuje záměrně na více druhů biopaliv ve snaze poodkrýt jejich možnosti, zejména po stránce nasazení ve spalovacích motorech. Srovnává a standardizuje některá biopaliva a vyhodnocuje jejich přínosy. Důvodů je více: snaha o diverzifikaci zdrojů a snížení zátěže životního prostředí.
Posláním předložené práce je rovněž vyhodnocení potenciálu nestandardních palivových směsí, které byť v marginálním množství mohou zastávat důležitou roli v energetickém mixu paliv v rámci ČR i Evropy a současně zpracovávat odpadní biomasu. Lze říci, že potřebná infrastruktura může být významným příspěvkem v rámci trendu cirkulární ekonomiky.

## Slide 11
Děkuji za pozornost.