## Slide 1: Obhajoba diplomové práce na téma:
Posouzení kvality lisování u sběracích lisů
Vypracoval: Bc. Lukáš Renčín
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.

## Slide 2
Důvody využití lisů ve strojních linkách na sklizeň pícnin
urychlení sklizně materiálu z pole
zlepšení manipulace se slisovaným materiálem
lepší skladovatelnost slisovaného materiálu oproti volně loženému
možnost tvorby senáží
využití lisů v bioenergetice

## Slide 3
Nevýhody lisů na balíky
vysoká pořizovací cena (zejména u lisu na hranolovité balíky)
vyšší náklady na údržbu stroje
složitost stroje oproti sběracímu návěsu
potřeba silného tažného prostředku
(u lisu na hranolovité balíky od 110 kW)

## Slide 4
Přednosti lisu na válcové balíky
nižší pořizovací cena oproti lisu na hranolovité balíky
snadná údržba
menší složitost stroje
potřeba nižšího tahového výkonu (řádově od 55 kW)
možnost tvorby senážních balíků

## Slide 5
Nevýhody lisu na válcové balíky
nižší výkonnost
nutnost zastavovat při vyskladňování balíku
menší slisovatelnost
horší manipulace s válcovými balíky než s hranatými
horší skladovatelnost válcových balíků oproti hranolovitým

## Slide 6
Rozdělení lisů na válcové balíky
Lisy na válcové balíky
s pevnou komorou
s částečně proměnlivou komorou
s variabilní komorou

## Slide 7
Lisy s pevnou lisovací komorou
neutužené jádro
systém rotujících ocelových válců
nejjednodušší a nejlevnější varianta

## Slide 8
Lisy s částečně proměnlivou (tzv. semi-variabilní) lisovací komorou
přednosti lisu s pevnou komorou
možnost lisovat až 6 různých průměrů balíku
nižší cena než u lisu s variabilní lis. komorou

## Slide 9
Lisy s variabilní lisovací komorou

## Slide 10
Přednosti lisu na hranolovité balíky
vysoká pracovní rychlost => vysoká výkonnost
plynulá jízda bez zastavování
tvorba rovnoměrně slisovaných balíků o vysokém stupni komprimace
dobrá manipulace a skladovatelnost hranolovitých balíků

## Slide 11
Nevýhody lisu na hranolovité balíky
vysoká pořizovací cena
vyšší složitost stroje
vyšší náklady na údržbu
potřeba silného tažného prostředku (od 110 kW)

## Slide 12
Polně laboratorní měření
Cíl měření:
Kvalitativní parametr lisování => slisovanost
Kvantitativní parametry lisování => výkonnost

## Slide 13
Polně laboratorní měření
Metodika stanovení slisovanosti balíku
při změně lisovacího tlaku:
Cílem tohoto měření bylo zjistit, jak se změní slisovanost balíku, pokud budeme měnit lisovací tlak při zachování rozměrů balíku. Tímto řešením jsem dosáhl rozdílné hmotnosti balíků. Toto měření se provádělo na více pozemcích, v různých podmínkách a pro porovnání i v různých plodinách.

## Slide 14
Polně laboratorní měření
Stanovení slisovanosti balíku při změně lisovacího tlaku:

## Slide 15
Polně laboratorní měření
Stanovení slisovanosti balíku při změně lisovacího tlaku:

## Slide 16
Polně laboratorní měření
Stanovení slisovanosti balíku při změně lisovacího tlaku:

## Slide 17
Polně laboratorní měření
Stanovení slisovanosti balíku při změně lisovacího tlaku:

## Slide 18
Polně laboratorní měření
Stanovení slisovanosti balíku při změně lisovacího tlaku:

## Slide 19
Polně laboratorní měření
Stanovení výkonnosti soupravy:
Plocha k měření výkonnosti

## Slide 20
Polně laboratorní měření
Stanovení výkonnosti soupravy:

## Slide 21
Polně laboratorní měření
Stanovení výkonnosti soupravy:

## Slide 22
Polně laboratorní měření
Stanovení výkonnosti soupravy:

## Slide 23
Děkuji za pozornost