## Slide 1: Management výkonnosti a optimalizace VoIP technologie
Autor práce: Vedoucí práce:
Bc. Petr Holubovský Ing. Jan Tyrychtr Ph.D.

## Slide 2: Cíle práce
Hlavním cílem této práce je vytvoření procesu optimalizace konfigurace VoIP technologie.
Dílčí cíle:
  Vytvořit kritickou literární rešerši k pro problematice VoIP technologie.
  Provést měření kvality přenosů VoIP pro jednotlivé typy kodeků.
  Navrhnout procesní diagram zavedení VoIP technologie.

## Slide 3: Metodika práce
Teoretická část práce je založena na studiu odborných informačních zdrojů a jejich analýze.
Realizace laboratoře pro účely měření.
Měření kvality přenosu VoIP za pomoci objektivního testování. Vyhodnocení MOS skóre a R – faktoru.
Vytvoření procesního diagramu zavedení VoIP technologie ve standardu BPMN 2.0.

## Slide 4: Příprava laboratoře
Instalace OS Linux (Ubuntu 14.04)
Instalace ústředny (Asterisk 13.7.1)
Konfigurace routeru, switche
Konfigurace ústředny
Konfigurace IP telefonů

## Slide 5: Měření kvality přenosů VoIP
Vybrané kodeky
  G.723, G.726-32, G.729, pcma, pcmu
Objektivní testování (Commview 6.5, Net em)
  Ztrátovost paketů 0%, 1%, 2.5%, 5%, 10%, 15% a 20 %.
  Směr volání z A do B (z WAN do LAN)
Vyhodnocení MOS skóre a R – faktoru

## Slide 6: Výsledný R – faktor a MOS skóre
Chart: 
| G.723 | G.726-32 | G.729 | pcma | pcmu
R-factor | 59.5 | 56.1571 | 61.2 | 60.5286 | 61.2
Chart: 
| G.723 | G.726-32 | G.729 | pcma | pcmu
MOS Score | 3.0571 | 2.8429 | 3.1143 | 3.0571 | 3.0714
Kodek | MOS Score | R-factor | Výsledné pořadí
G.729 | 1 | 1 | 1
pcmu | 2 | 1 | 2
pcma | 3 | 3 | 3
G.723 | 3 | 4 | 4
G.726-32 | 5 | 5 | 5
Vyhodnocení

## Slide 7: Reálné nasazení – procesní diagram

## Slide 8: Závěr
Image testovacího prostředí.
Vlastní změřené a vyhodnocené hodnoty MOS a R – faktoru pro vybrané kodeky.
Procesní diagram instalace a zavedení reálného nasazení VoIP technologie jako podklad pro vypracování časového harmonogramu a projektové dokumentace.

## Slide 9: Děkuji za pozornost.