## Slide 1
Bakalářská práce
Sylva Nováková
Studie změn kvality vody Kunratickém
potoce v letech 2001-2016
Školitel: Doc.Mgr.MarekVach.PhD
Oponent: ing.LibušeBenešová.Csc

## Slide 2: Cíle práce
Je zhodnotit kvalitu vody v Kunratickém potoce v letech 2001-2016,
Zhodnotit problematické ukazatele především koncentrace N a P
Navrhnout opatření na zlepšení situace v povodí Kunratického potoka.

## Slide 3: Charakter toku
Kunratický potok pramení jižně za hranicemi Prahy a do Vltavy se vlévá v Braníku, před Barrandovským mostem. Hlavními přítoky jsou Olšanský, Vestecký a Roztylský potok.
Délka toku je 11 km, plocha povodí 31,6 km2. Povodí má protáhlý tvar s podélnou osou přibližně ve směru SZ-JV.

## Slide 4: Charakter toku
Oblast nad rybníkem Šeberák je situována v nadmořské výšce cca 280 - 320 m n.m a leží na jihovýchodním okraji Prahy – částečně i mimo území hlavního města. Kunratický potok i jeho přítoky zde mají charakter odvodňovacích struh a melioračních kanálů. Jednotlivé vodoteče byly v minulosti napřímeny a zcela podřízeny tehdejšímu zemědělskému využívání krajiny. Okolní pozemky tvoří vesměs pole a louky.

## Slide 5: Charakter toku
Úsek mezi rybníky Šeberák a Labuťje charakterizován převážně přirozeným tokem v lese s četnými meandry. Po průtoku Hornomlýnským a Dolnomlýnským rybníkem se zvyšuje podélný spád, voda získává na rychlosti a dno je tvořeno kameny a štěrkem. Téměř v celém úseku vede podél potoka pěší cesta – les má charakter městského lesoparku s hustou sítí parkových cest zpevněných štěrkem či asfaltem. Cesty překračují trasu potoka většinou kamennými či betonovými mostky, některé exponované úseky zejména nárazových břehů jsou opevněné kamennými zídkami.

## Slide 6: Charakter toku
Na toku je vybudováno několik rybníků, největší z nich je Šeberák, dále pak např. Hornomlýnský, Dolnomlýnský a Labuť.
Šeberák je v současné době problematickým elementem v povodí – jeho kvalita je velmi proměnlivá, rybník není obhospodařován, kvalita vody pak byla dlouhodobě na špatné úrovni.
Vzhledem k tomu, že nejsou jasná vlastnická práva - není ukončeno jednání mezi firmou Ogopogo a magistrátem hlavního města Prahy, není možná náprava kvality vody.

## Slide 7: Zdroje znečištění
Hlavním zdrojem znečištění, hlavně v horní části povodí kunratického potoka je zemědělství.
Vysoké koncentrace dusíku a fosforu přispívají k eutrofizaci.
Zvýšená biomasa fytoplanktonu má negativní vliv na kyslíkový režim ve vodách. Eutrofizace má vliv na změnu druhového složení organismů a může způsobit až úmrtí ryb.

## Slide 8: Zdroje znečištění
Druhým zdrojem znečištění potoka jsou odpadní vody jak průmyslové, tak splaškové.
V některých částech Kunratic a Šeberova stále chybí splašková kanalizace a zpracování odpadních vod je řešena žumpami, septiky a ve výjimečných případech domovními čistírnami odpadních vod. Rovněž několik samostatných stok a otevřených příkopů ústí přímo do Kunratického potoka.

## Slide 9: Metodika práce
Nejprve byly vybrány hlavní chemické parametry a to:
  Sloučeniny anorganického dusíku (NO3-, NO2-, NH4+
  Anorganický fosfor.
  Ukazatele anorganického dusíku byly vybrány, protože znečištění vod dusičnany je závažný problém a dále jde o naplnění nitrátové směrnice - předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství .

## Slide 10: Metodika práce
  Sloučeniny fosforu nejsou toxické ale v důsledku hnojení průmyslovými hnojivy, používání detergentů s polyfosfáty a vypouštěním odpadních vod obsahují vodní zdroje velká množství fosforu. Nadměrná množství živin, především právě fosforu (jakožto limitujícího prvku pro rozvoj vodní vegetace), mají za následek vznik eutrofizace vod.

## Slide 11: Metodika práce - odběr vzorků
Na Kunratickém potoce bylo vytipováno 6 odběrových míst, ve kterých byly v období od června do října 2016 provedeny pravidelné měsíční odběry vody. Vzorky byly odebírány do PET lahví a následně analyzovány v “Laboratoři ochrany vod“ Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Odběrová místa byla vybrána tak, aby dobře zobrazovala zdroje znečištění Kunratického potoka.

## Slide 12
Odběrové místo č. 1 : U KRÁLE VÁCLAVA
Foto: Rudolf Vlček

## Slide 13
Odběrové místo č. 3 NAD LABUTÍ
Foto: Rudolf Vlček

## Slide 14
Odběrové místo č. 3 POD LABUTÍ
Foto: Rudolf Vlček

## Slide 15: Výsledky
Kunratický potok Kunratický potok je monitorován od roku 2001 v jednom profilu a od roku 2010 celkem ve čtyřech profilech.
Výsledky vlastního monitoringu obsahují hodnocení kvality vody v roce 2016.
K celkovému hodnocení kvality vody byl sestaven soubor dat z následujících zdrojů:
  Lesy Praha
  Diplomové a bakalářské práce, řešené na ústavu pro životní prostředí UK
  Vlastní výsledky

## Slide 16
 | Datum / parametr |  | 17. 6. | 17. 7. | 18. 8. | 17. 9. | 18. 10.
 | OM 1 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,24
 | NO3- (mg/l) |  | 1,53 | 1,82 | 1,39 | 2,69 | 5,59
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,05
 | PO43- (mg/l) |  | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14
 | OM 2 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,25
 | NO3- (mg/l) |  | 1,52 | 1,62 | 2,02 | 1,85 | 4,48
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,04
 | PO43- (mg/l) |  | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15
 | OM 3 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24
 | NO3- (mg/l) |  | 1,61 | 1,62 | 1,70 | 1,65 | 4,59
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,06
 | PO43- (mg/l) |  | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14
 | OM 4 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24
 | NO3- (mg/l) |  | 1,58 | 1,60 | 1,71 | 1,70 | 4,49
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07
 | PO43- (mg/l) |  | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14
 | OM 5 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,24
 | NO3- (mg/l) |  | 1,60 | 1,58 | 1,68 | 2,20 | 4,95
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04
 | PO43- (mg/l) |  | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14
 | OM 6 |  |  |  |  |  | 
 | NO2- (mg/l) |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24
 | NO3- (mg/l) |  | 1,58 | 1,75 | 1,69 | 2,18 | 4,39
 | NH4+ (mg/l) |  | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,35
 | PO43- (mg/l) |  | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14
Výsledky naměřených hodnot vybraných parametrů – vlastní rozbory

## Slide 17: Hodnocení kvality vod
Bylo provedeno podle :
  ČSN 75 7221 Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod,
  Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. - Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je novelou nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých místech

## Slide 18
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 SN | 2003 Ján.
N-NO3 (mg/l) | 1.95 | 1.36 | 1.5 | 1.81 | 1.9 | 5.19 | 1.52 | 2.26 | 3.35 | 0.126 | 0.075 | 1.44 | 1.49 | 1.47 | 1.39 | 3.8
N-NH4 (mg/l) | 0.0926 | 0.04 | 0.04 | 0.126 | 0.04 | 0.12 | 0.047 | 0.04 | 0.049 | 0.126 | 0.075 | 0.14 | 0.048 | 0.06 | 0.14 | 0.38
Průměrné koncentrace amonných a dusičnanových iontů v Kunratickém potoce v měsíci srpnu a září 2001-2016
graf č.3
graf č.4

## Slide 19: Hodnocení kvality vod
Bylo prokázáno, že na kvalitu vod v Kunratickém potoce má vliv znečištění pocházející z různých zdrojů, které je obtížné přesně identifikovat.
Z grafů3 a 4 je zřejmé, že kvalita vody je ovlivněna i ročním obdobím.
Voda v toku je ovlivněna především vypouštěním odpadních vod z přilehlých obcí a zemědělskou činností. V zimních měsících hraje roli i chemická údržba silnic.

## Slide 20: Hodnocení kvality vod
Na Kunratickém potoce je situováno několik rybníků, které ovlivňují kvalitu vody v Kunratickém potoce.
Zvláštní pozornost patří rybníku Šeberák, který je jednoznačně velmi problematickým článkem potoka pod rybníkem.

## Slide 21: Závěry
Ze získaných laboratorních výsledků jednotlivých chemických ukazatelů lze udělat následující závěry:
  v porovnání s ostatními pražskými toky je znečištění Kunratického potoka na relativně nižší úrovni,
  problematickými ukazateli jsou sloučeniny dusíku a fosforu,
  na znečištění podílejí septiky nebo žumpy v nedalekých obcích, které nemají funkční kanalizaci a vlivem těchto skutečností dochází k zatížení vod některými formami dusíku a fosforečnany.

## Slide 22: Závěry
  Vzhledem k zemědělské činnosti v blízkosti toku se ve vodách objevují zvýšené koncentrace kovů vyskytující se v pesticidech anebo v hnojivech používaných v zemědělství.
  V době pravidelných odběrů vzorků od května do října z jednotlivých lokalit Kunratického potoka se zjistilo, že na zlepšení kvality toku se podílejí pravděpodobně přítomné nádrže a hlavně střední část toku, která má přirozený charakter a kde jsou zachovány samočisticí schopnosti toku.

## Slide 23: Návrh opatření ke zlepšení kvality vody na toku:
Provádět pravidelné monitoringy a analýzy fyzikálně - chemických ukazatelů
Omezit vypouštění komunálních vod do toku
Pravidelné provádění rozborů toxických kovů v sedimentech a sledování změny koncentrací, aby se zamezilo ohrožení zdraví obyvatel.
Sledování chemické údržby komunikací v zimních a jarních měsících a zjišťovat, jaký dopad má tato údržba na kvalitu vody v potoce.
Vhodná revitalizace koryt

## Slide 24
Děkuji za pozornost